УТВЕРЖДЕН

распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4194р

ПРОЕКТ

планировки территории в границах пр.Ломоносова, ул.Романа Куликова

и наб.Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе

города Архангельска

Введение

Проект планировки территории в границах пр.Ломоносова, ул.Романа Куликова и наб.Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе  города Архангельска выполнен на основании распоряжения мэра города Архангельска от 25.01.2013 № 133р "О подготовке проекта планировки территории в границах пр.Ломоносова, ул.Романа Куликова и наб.Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе".

Проект планировки подготовлен на территорию общей площадью 
8141 кв.м, в отношении которой в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной Программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы" было принято распоряжение мэра города Архангельска от 04.07.2012 № 1250р "О развитии застроенной территории в границах пр. Ломоносова, ул. Романа Куликова и наб. Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе".

Основные  цели разработки проекта планировки:

обоснование и регламентирование освоения и развития указанной территории;

установление границ земельных участков, планируемых к предоставлению для строительства;

обеспечение комфортного проживания населения за счет развития жилищного строительства, благоустройства территории, развитие систем инженерно-транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, сохранения и улучшения окружающей среды.

Задачи проекта:

разработка основных принципов планировочной структуры и функционального зонирования территории, в границах которой выполнен проект;

взаимоувязка границ существующих и проектируемых земельных участков в пределах заявленной территории и конкретных режимов содержания участков с предложениями по функциональной и архитектурно-планировочной организации территории.

Проект планировки разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004  № 190-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство", СНиП 11-04-2003  "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:

Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангельской  городской Думы от 13.12.2012 № 515;

Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516;

картографические материалы на проектируемую территорию М 1:2000;

расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах пр. Ломоносова, ул. Романа Куликова и наб. Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, утвержденные постанов-лением мэра города Архангельска от 01.06.2012 № 139;

кадастровая выписка от 01.04.2013 № 2900/201/13-34719, выданная филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на земельный участок с кадастровым номером 29:22:050515:10;

кадастровая выписка от 29.03.2013 № 2900/201/13-34440, выданная филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на земельный участок с кадастровым номером 29:22:050515:17;

кадастровая выписка от 29.03.2013 № 2900/201/13-34386, выданная филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на земельный участок с кадастровым номером 29:22:050515:60.

- Природно-климатические условия

Площадка строительства относится к IIА строительной зоне в соответствии с климатическим зонированием территории Российской Федерации (согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология").

Для данной зоны характерны следующие климатические показатели:

средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 31°С (обеспеченность 0,92);

средняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток – 37°С (обеспеченность 0,92);

зона влажности наружного воздуха – влажная;

продолжительность расчетного зимнего периода – 192 дня (с 20/X по 20/IV);

преобладающее направление ветров холодного периода года –
юго-восточное;

преобладающее направление ветров теплого периода года – 
северо-западное;

нормативная глубина промерзания грунтов: 1,6 м (глина, суглинки), 
1,76 (пески, супеси).

Согласно СНиП  2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" для строительных площадок города Архангельска приняты следующие показатели природно-климатических нагрузок:

расчётное значение веса снегового покрова – 240 кг/ кв.м;

нормативное значение веса снегового покрова – 168 кг/ кв.м;

нормативный скоростной напор ветра – 30 кг/ кв.м.

Согласно ГОСТ 16350 – 80 "Климат СССР. Районирование и статисти-ческие параметры климатических факторов для технических цепей" по воздей-ствию климата на технические изделия и материалы территория проектирования относится к II5 району.

- Современное состояние и использование территории

Проектируемая территория расположена в южной части Ломоносовского территориального округа города Архангельска в квартале, ограниченном проспектом Ломоносова, улицей Романа Куликова и набережной Северной Двины. С западной и южной стороны проектируемая территория граничит 
с учебно-производственным комплексом и общежитиями САФУ, с севера и востока – частично с малоэтажной нежилой застройкой (склады, контора, сараи).

На проектируемой территории находятся 3 деревянных двухэтажных жилых дома в аварийном состоянии. Согласно распоряжению мэра города Архангельска  от 04.07.2012 № 1250р "О развитии застроенной территории в границах пр. Ломоносова, ул. Романа Куликова и наб. Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе" указанные дома подлежат сносу. Адреса и характеристика данных зданий приведена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Название улицы | Номер дома | Тип здания | Материал стен | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пр. Ломоносова | 33, корп. 6 | Жилое | Деревянное | 2 эт. |
| 2 | Пр. Ломоносова | 33, корп. 7 | Жилое | Деревянное | 2 эт. |
| 3 | Пр. Ломоносова | 33, корп. 8 | Жилое | Деревянное | 2 эт. |

Также на проектируемой территории расположены инженерные сети водоснабжения, канализации, воздушные линии электропередач, которые после сноса деревянных домов подлежат демонтажу. Через проектируемую территорию транзитом проходит теплотрасса в железобетонных непроходных

каналах и подземная кабельная электролиния. На территории располагается действующая трансформаторная подстанция, старые деревянные сараи, гаражи. Все существующие здания, сооружения и коммуникации отображены на схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории в графической части.

- Планировочные решения

3.1. Архитектурно-планировочное решение

На карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" установлены границы территориальных зон. Для всех видов зон устанавливаются градостроительные регламенты, где прописаны основные и, сопутствующие основным, виды использования недвижимости, а также условно допустимые виды использования, требующие специального согласования. В настоящее время данная территория относится к перспективной  зоне многоэтажных 
(5-9 этажей) многоквартирных жилых домов ПЖ-05-4-1.

Основные виды разрешенного использования для данной зоны:

Земельные участки, предназначенные для размещения:

многоэтажных жилых домов;

образовательных учреждений;

административных и офисных зданий;

объектов бытового обслуживания;

объектов общественного питания;

объектов розничной торговли.

Условно разрешенные виды использования:

Земельные участки, предназначенные для размещения:

малоэтажных жилых домов;

сооружений наружной рекламы;

объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.

Согласно карте градостроительного зонирования на указанной территории нет ограничений по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.

При разработке архитектурно-планировочной структуры учитывались следующие факторы:

целесообразность формирования выразительного объёмно-пространственного силуэта застройки в условиях реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;

определение этажности и плотности застройки при дефиците свободных территорий;

обеспечение объектами социальной сферы, досуга и рекреации с учетом размещения комплексов общественного значения и создания функционально-композиционных связей, как в границах проектируемой территории, так и с ближайшим окружением.

В целях рационального использования территории и достижения максимальной плотности застройки проектом предлагается вариант размещения  на данной территории 10-12 – этажных зданий.

Проектные решения представленной документации дают возможность   скомпоновать цельное самостоятельное жилое образование с развитой инфра-структурой, включающей в себя жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и паркингом закрытого типа. Комплексы жилых зданий переменной этажности образуют выразительный архитектурный ансамбль. Эскизы проектируемых зданий приведены в графической части проекта.

3.2. Перечень и характеристика объектов, предлагаемых к строительству

На проектируемой территории предполагается возвести  комплекс зданий и сооружений, включающий:

сблокированный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (1 очередь строительства);

многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (2 очередь строительства);

подземная автостоянка на 50 мест (3 очередь строительства);

здание общественного назначения (3 очередь строительства);

3 гостевых автостоянки общей вместимостью 22 машино-места;

площадка для отдыха;

детская площадка;

2 павильона мусороконтейнеров;

хозяйственная площадка;

площадка для сушки белья;

трансформаторная подстанция.

Предполагается, что все объекты строительства, возводимые на территории, будут выполнены по индивидуальным проектам в современном архитектурном стиле.

Пространственное положение объектов на проектируемой территории показано на основном чертеже проекта планировки в графической части проекта.

3.3. Показатели обеспечения застроенной территории объектами социаль-ного и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфра-структуры

В соответствии с постановлением мэра города Архангельска 
от 01.06.2012 № 139 "Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной  территории в границах пр. Ломоносова, ул. Романа Куликова и наб. Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры" для проектируемой территории приняты следующие параметры:

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты социального назначения |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 20 потребность в местах обеспечивается детским дошкольным учреждением № 20 (вместимость 210) |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 38 потребность в ученических местах обеспечивается МБОУ "Общеобразовательная гимназия № 21" (вместимость 500) |
| 3 | Поликлиники |  | Потребность обеспечивается поликлиникой № 2 |
| Объекты коммунально-бытового назначения |
| 4 | Предприятия розничной торговли | Кв.м торг. площади | Обеспечивается за границами застроенных территорий |
| 5 | Предприятия общественного питания | Кв.м общей площади | Обеспечивается за границами застроенных территорий |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | Обеспечивается за границами застроенных территорий |
| Объекты инженерной инфраструктуры* |
| 7 | Водоснабжнение** (хоз.быт.) | На 1 человека, л/сек | 0,2 |
| 8 | Канализация** | На 1 человека, л/сек | 0,2 |
| 9 | Теплоснабжение** | Гкал/ч | 0,81 |
| 10 | Электроснабжение** | кВт/квартира | 1,13 |

* Расчет выполнен на основании действующих строительных норм и правил СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий", 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", 
РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей", МДС 41-4.2000 "Методика определения тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения"

** Условия обеспечения определяются в соответствии с выдаваемыми техническими условиями.

Таким образом, учитывая расположение участка среди сложившейся застройки, культурно-бытовое и социальное обслуживание населения будет осуществляться существующими учреждениями, находящимися в радиусе пешеходной доступности.

Проектируемые жилые и общественные здания будут оборудованы всеми видами инженерного обеспечения в соответствии с действующими нормами и требованиями.

3.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортная схема на данной территории решена системой проездов, связывающих кварталы жилой застройки. Для обеспечения безопасных и удобных транспортных связей проектом предусмотрено создание новых

проездов, соединяющих данную территорию с улицей Романа Куликова и 
с набережной Северной Двины. Пешеходные линии связи вдоль проездов создадут единую пешеходную сеть.

Все автостоянки для постоянного и временного хранения индивидуальных автомобилей будут располагаться внутри территории. Это гостевые парковки на 22 машины и подземная автостоянка на 50 машино-мест.

  - Вертикальная планировка и инженерное оборудование

Вертикальная планировка территории решается при рабочем проектировании, исходя из условий отвода поверхностных вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливневой канализации.

Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. В непосредственной близости от участка проходят магистральные сети теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канализации, канализации, водопровода и связи.

Инженерная подготовка территории включает в себя следующие мероприятия:

снос трех деревянных жилых домов;

демонтаж инженерных сетей водоснабжения, канализации, воздушной линии электропередач;

вынос с проектируемой территории существующей теплотрассы;

вынос с проектируемой территории подземной кабельной электролинии;

вынос с проектируемой территории старой трансформаторной подстанции;

строительство на проектируемой территории новой трансформаторной подстанции для обеспечения проектируемых объектов электроэнергией;

снос старых деревянных сараев и гаражей.

3.6. Благоустройство и озеленение  территории

Благоустройство проектируемой территории предполагает максимальное озеленение, в основном внутри участка застройки путем устройства газонов с посевом многолетних трав, посадкой деревьев и кустарников, при этом предполагается применять местные виды древесно-кустарниковых растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств.

Кроме того, проектом предусматривается создание рекреационных зон – это площадки для тихого отдыха и детская площадка.

Гостевые парковки, типовые мусоросборочные площадки для временного хранения отходов с последующим централизованным вывозом мусора на полигон ТБО будут оборудованы и заасфальтированы. Проектом предусматривается повсеместное освещение территории в темное время суток.

3.7. Охрана  окружающей природной среды

Согласно карте градостроительного зонирования на указанной территории нет ограничений по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.

Перспективное развитие жилищной застройки планируется на благоприятных, с точки зрения обеспечения экологической безопасности, территориях, т.к. они расположены на достаточном удалении от существующих источников загрязнения окружающей среды. Основным фактором загрязнения окружающей среды в данном районе останется автотранспорт. Для улучшения условий проживания людей вблизи автодорог необходимо сохранять имеющуюся придомовую растительность и провести дополнительное озеленение вдоль дорог, которое будет выполнять роль буфера между потоком автомашин и жилыми домами.

На рассматриваемой территории предлагается организация  планово-регулярной контейнерной системы очистки территории от домового мусора 
с применением мусоросборников. Контейнерные площадки будут иметь асфальтовое покрытие и непосредственно примыкать к сквозным проездам, исключая маневрирование мусоровозных машин.

__________