ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Климатические данные района строительства

Район строительства - г. Архангельск

Климатические условия - район IIA

Расчетная зимняя температура наружного воздуха -33 0С

Снеговой район - IV

Расчетное значение веса снегового покрова - 2,4 кПа (240кг/м2)

Ветровой район - II

Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30 кг/м2)

Зона влажности - влажная

Местоположение

Отведенная территория, площадью 3.1852 га, определена для разработки проекта планировки застроенной территории, расположена в Соломбальском территориальном округе города Архангельска.

Территория расположена в границах просп. Никольский, ул. Беломорской флотилии.

Зона градостроительного зонирования О1-1 – зона смешанной и общественно-деловой застройки.

Допускаются жилые дома высотой не выше 16 надземных этажей. Разрывы от зданий и сооружений до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими нормативными документами.

Благоустройство дворовой территории размещается на уровне отметок городских улиц и окружающей территории.

Основания разработки проекта

Проект разработан на основании:

- Распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от

23.09.2019 №3277 "О подготовке проекта планировки территории муниципального

образования «Город Архангельск» в границах ул.Беломорской флотилии и

просп.Никольского площадью  3,1852".

В соответствии:

- с заданием на проектирование;

- с градостроительным регламентом;

- с техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений 
и безопасного использования прилегающих к ним территорий и в соответствии 
с действующими нормативными документами.

Площадь территории проектирования

Площадь отведенной территории составляет 3,1852га.

Современное состояние и использование участка

Граница отведенной территории примыкает к красной линии пр. Никольский и ул.Беломорской флотилии. В границах отведенной территории 	расположено 2 нежилых здания и 1 жилое здание, подлежащих сносу:

- ул.Беломорской флотилии, д.8, стр.2;

- ул.Беломорской флотилии, д.4, корп.2;

- ул.Беломорской флотилии, д.2.

Очередность развития отведенной территории:

- торгово-административное здание (поз.4 на генплане);

-жилой дом (поз.1 на генплане);

-административное здание (поз.5 на генплае);

-освоение индивидуальной жилой застройки с приусадебным участками.

Транспортные условия

Транспортная доступность к отведенной территории осуществляется 
с магистрали районного значения – пр.Никольский и ул.Беломорской флотилии.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами по пр.Никольский.

Необходим ремонт дорожных одежд ул.Беломорской флотилии.

Инженерно-техническое обеспечение

Отведенная территория обеспечена всеми необходимыми объектами 	инфраструктуры. В непосредственной близости от территории проходят 	магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой 	канализации, электроснабжения, связи.

Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей - 
	в соответствии с техническими условиями.

Смежные участки

Отведенная территория расположена смежно:

- с юга - ул. Беломорской флотилии;

- с востока – пр. Никольский.

Объекты социальной инфраструктуры

Отведенная территория расположена в Соломбальском округе г.Архангельска. Данная территория насыщена объектами социальной инфраструктуры. В квартале расположены: библиотека им. Б.В.Шергина, ул. Беломорской флотилии, 8. В соседнем квартале расположен Культурный центр «Соломбала-арт», стадион «Волна».

На смежных участках в непосредственной близости от отведенной территории расположен торгово-развлекательный центр.

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

На части отведенной территории расположены 2 нежилых  дома и хоз. постройки. Нежилые дома и хоз. постройки, 	инженерные сети, 	подведенные к данным домам подлежат разборке, сносу  в рамках проекта освоения территории.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:1000 предоставлен департаментом     	градостроительства Администрации муниципального образования "Город 	Архангельск".

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

Граница отведенной территории находится в границе зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 типа (ЗРЗ-2) и 1 типа (ЗРЗ-1).

Зоны и особые условия использования территории

Граница отведенной территории находится в границе зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 типа (ЗРЗ-2) и 1 типа (ЗРЗ-1).

Требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения

Система пешеходных путей в данной жилой застройке сложившаяся. На пути

маломобильных групп населения не встречается непреодолимых препятствий. 
        В местах пересечения тротуара с проезжей частью выполнены специальные съезды.

С улицы обеспечивается беспрепятственный доступ в проектируемые здания, в

холл с лифтами для подъема на необходимый этаж. Площадки перед входом в

здание приподняты от тротуара на минимальное расстояние. Дождеприемные решетки и лотки устанавливаются на проезжей части.

Требования по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном к 1 категории 	по ГО и попадает в зону возможных сильных разрушений и радиоактивного 	заражения.

Категория ГО объекту не присваивается.

Для передачи сигналов гражданской обороны, а также для оповещения

персонала о мероприятиях гражданской обороны предусматриваются к

использованию 	следующие средства связи:

- телефонная связь;

- городская радиотрансляция;

- городское телевидение.

Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения 	(загрязнения) 	проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС 	Архангельской области, 	посредством абонентского телеграфа - подачей сигнала 	"Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу 	телевидения.

Аналогично, оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности 	проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области 
	в общей системе оповещения населения подачей сигнала "Внимание всем!" 
	и передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному 	телевидению.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Категория объекта по молниезащите - II.

Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов приняты (по РД 	34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений").

В перечне потенциально опасных объектов, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства - хранилища хлора ОАО "Соломбальский ЦБК" и ст. Архангельск, аварии на которых могут привести 
к аварийным проливам с образованием облака паров хлора.

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского телеграфа - подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций в случае аварий на проектируемом объекте

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопасности производства работ в разделе "Организация строительства" разработать необходимые мероприятия и конструктивные решения, в т.ч. при необходимости:

- лидерное бурение скважин при проведении сваебойных работ для 	уменьшения

вибродинамического воздействия на окружающую застройку;

- организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения 	строительных работ;

- ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;

- ввод ограничений углов поворота стрелы крана (ограничение зоны 	обслуживания), ввод ограничений высоты подъема груза.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям по пожарной безопасности объекта

В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные 
	и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни 
	и здоровью вследствие воздействия ОФП;

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 	средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по 	спасению людей и материальных ценностей;

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания.

Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных 
	в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент 
	о требованиях пожарной безопасности" и обеспечивается следующими системами:

- системой предотвращения пожаров;

- системой противопожарной защиты;

- организационно-техническими мероприятиями.

В состав системы предотвращения пожаров входит:

- применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных 
	и теплоизоляционных веществ и материалов;

- снижение пожарной нагрузки путем ограничения по применению горючих 	материалов, при необходимости их огнезащита;

- защита пожароопасного оборудования;

- выполнение мероприятий по исключению источников зажигания и т.п.

Система противопожарной защиты предусматривает огнестойкое 	строительство и устройство противопожарных преград, обеспечение зданий 	требуемыми путями эвакуации, внедрение автоматических систем извещения 
	и тушения пожаров, применение первичных средств пожаротушения и другие 	мероприятия.

К организационно-техническим мероприятиям относятся: организация 	обучения правилам пожарной безопасности обслуживающего персонала, 	разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения 	огнеопасных работ, разработка и отработка планов эвакуации людей на случай 	пожара, соблюдение и взаимодействие обслуживающего персонала и пожарной 	охраны при тушении пожара и т.п.

Степень огнестойкости здания - II.

Основные требования к объектам проектирования

При разработке проекта жилого дома учесть  количество этажей, не более 8этажей.

Инсоляция

Инсоляция жилого здания и прилегающих территорий, в связи 
	с размещением зданий существенно не меняется и соответствует требованиям 	СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции 
	и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий".

Благоустройство

Благоустройство объекта выполняется в пределах территории   проектирования, в соответствии с действующими на момент проектирования строительными нормами и правилами. Форма здания, его постановка на местности, и его внутренняя планировка определены в соответствии с соблюдением санитарно-гигиенических условий. До соседних зданий устроены достаточные нормативные разрывы с учетом не затенения соседних зданий и инсоляции дворовой территории. Здания вместе с окружающей застройкой организует пространство двора. Входы организованы со стороны двора. На дворовом пространстве расположены комплексные площадки общего пользования, озеленение в виде газона, посадки деревьев и кустарников.  Въезд и выезд на территорию квартала предусмотрен с ул. Беломорской флотилии и пр. Никольский по дворовым проездам.

Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта

предусмотрено с асфальтобетонным покрытием. Пешеходные тротуары и дорожки –

с покрытием

мелкоразмерной тротуарной плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей

частью необходимо устройство специальных съездов для маломобильных групп

населения с уклоном не более 10%. Высота бортового камня в местах пересечения

тротуаров, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль

эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям

пешеходного движения не должна превышать 0,04м.

Вертикальная планировка участка решается путем инженерной подготовки

территории подсыпкой песком не ниже уровня возможного подтопления

территории, определенного раз в сто лет. Детальная планировка, определяется при рабочем проектировании, исходя из условий отвода поверхностных вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам проектируемой 
 и существующей ливневой канализации.

Территория не занятая проездами, тротуарами и площадками - озеленяется путем  устройства газонов и посадки деревьев и кустарников в местах свободных от        инженерных сетей и путей движения пожарной техники.

Нарушенное в ходе строительства благоустройство прилегающей территории 	должно быть восстановлено в полном объеме.

Технико-экономические показатели

Существующий, на территории  квартала объем жилой площади в многоквартирных

жилых домах – ориентировочно 16000 м2, остальная застройка индивидуальная

проектируемая. Проектируемая  жилая площадь – 2800 м2.

Исходя из нормы жилья на одного человека

16000 м2+2800 м2=18800м2

18800м2/40м2/чел = 470 человек.

Детские площадки:470чел*0.3м2/чел = 141 м2.

Спортивные площадки:

470чел*1м2/чел = 470 м2.  (спортивные площадки для многоэтажных жилых зданий    	допускается сокращать на 50%, таким образом площадь спортивных площадок для

многоэтажных зданий составляет 235 м2).

Площадки для отдыха взрослых: 470чел*0.1м2/чел = 47 м2.

Таким образом, для размещения площадок различного назначения

требуется    141м2+235м2+47м2=423 м2.

Предполагается увеличение плотности населения в данном квартале с 126 чел/га до 148 чел/га.

Количество парковочных мест, предназначенных для жителей жилых домов рассчитывается исходя из общей площади квартир

18800м2/240м2 = 79 машино-мест.

Проектом планировки предполагается размещение 85 машино-мест.

Существующие жилые дома обеспечены парковочными местами.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории проектирования | га | 3.1852 |
| 2 | Площадь существующей застройки территории проектирования | га | 0.5780 |
| 3 | Площадь проектируемой и перспективной застройки территории проектирования | га | 0.1400 |
| 4 | Площадь покрытия проездов, тротуаров, площадок плоплощадок | га | 0.7220 |
| 5 | Площадь озеленения, в т.ч. приусадебный участок | га | 1.7452 |
| 6 | Коэффициент плотности застройки | - | 0.59 |
| 7 | Процент использования территории | % | 100 |
| 8 | Процент озеленения | % | 54.8 |

Вертикальная планировка

Естественный рельеф местности существующей жилой застройки 	практически 	горизонтальный с малозаметным уклоном.	Вертикальная планировка существующей застройки основана на сохранении 	опорных точек, которыми являются высотные отметки красных линий, определяющие взаимное высотное расположение всех зданий. Отвод поверхностных вод с отведенной территории осуществляется посредством ливневой канализации с устройством дождеприемных колодцев.